# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安清凉110kV输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网陕西省电力公司西安供电公司 |
| 法人代表 | 余先进 | 联系人 | 帅蓉 |
| 通讯地址 | 西安市新城区环城东路159号 |
| 联系电话 | 029-81007145 | 传真 | 029-81007145 | 邮编 | 710032 |
| 建设地点 | 西安市国家民用航天产业基地（长安区） |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | D4420电力供应 |
| 占地面积(hm2) | 0.6128 | 绿化面积 (hm2) | / |
| 静态总投资（万元） | 7652 | 环保投资（万元） | 36.6 | 环保投资占总投资比例 | 0.48% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投运日期 | 2019年6月 |
| 1.1项目由来 拟建清凉110kV变电站位于西安市国家民用航天产业基地（长安区）（以下简称“航天基地”）XX路口西南角，星河运动公园以南约50m（见附图1）。随着航天基地及长安区主城区的发展，尤其是拟建清凉变110kV变电站所在区域房地产及商业地产的发展，区域范围内电力负荷大幅增长，预测至2023年该区域新增负荷40MW。目前，为该区供电的韦曲110kV变电站、长安西110kV变电站均重载运行，其中长安西110kV变电站（3×50MVA）2017年最大负荷为141MW，主变负载率94%；韦曲110kV变电站（2×50+31.5MVA）2017年最大负荷为117MW，主变负载率89%，均处于重载状态，无法满足日益增长的电力负荷发展需求。 因此，需要建设清凉110kV变电站，缓解其重载压力，同时配套建设相应的110kV线路工程，满足周边供电区域负荷发展，缓解区域供电压力，提高供电可靠性。 为做好本项目的环境保护工作，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，2018年4月16日，国网陕西省电力公司西安供电公司委托西安输变电工程环境影响控制技术中心有限公司（以下简称我公司）对西安清凉110kV输变电工程进行环境影响评价。接受委托后，我公司成立了项目组，收集了本项目有关资料，并对建设区域进行了详细的调研和踏勘。在此基础上，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 1.2分析判定相关情况 1.2.1、评价文件类别分析 结合现场调查情况，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号，2018年修订）的规定，编制环境影响报告表。 1.2.2、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（国家发改委会令第21号，2016年3月25日修订），本项目为输变电工程，属于“第一类 鼓励类”第四条“电力”中第10项“电网改造与建设”，为国家鼓励发展的产业。因此，本项目符合国家的产业政策及规划。 1.2.3、规划符合性分析 西安清凉110kV输变电工程，可满足线路N-1的需求，缓解区域电网重载压力，满足周边供电区域负荷发展，符合西安地区和陕西省电网规划。 1.2.4、陕西省生态功能区划符合性分析 本工程建设不涉及重要生态功能区，且运行期不排放对生态环境有影响的污染物，符合陕西省生态功能区划。 1.3编制依据 编制依据包含环境保护相关法律法规、标准、行业规范、规划资料及主体设计资料，部分法律法规及标准如下： （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）； （3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号 2017年10月1日起施行）； （4）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》国家发展和改革委员会令2013年第21号令； （5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号 2018年修订）； （6）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （7）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； （8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； （9）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）。 1.4工程内容及规模 1.4.1地理位置 本工程西安市国家民用航天产业基地（长安区）XX路口西南角。场地地形平坦，地面高程约472.3m。地貌单元为黄土塬（少陵塬）。拟建电缆线路沿神舟二路与规划支一路、航天南路敷设，线路走径区域地势平坦。 1.4.2清凉110kV输变电工程概况 清凉110kV输变电工程主要内容包括：①新建清凉110kV变电站，主变容量：2×50MVA，110kV出线2回， 10kV本期出线24回，智能化全户内无人值守变电站设计；②新建电缆线路长2×5.1km，双回接入110kV航天变；③航天110kV变电站本期扩建2回110kV出线间隔，项目组成见表1-1。 表1-1 清凉110kV输变电工程项目组成 项目名称 清凉110kV输变电工程 建设性质 新建 建设单位 国网陕西省电力公司西安供电公司 类别 组成 具体内容 主体工程 变电站工程 新建清凉110kV变电站 地理位置 西安市国家民用航天产业基地（长安区）。 主要建筑物 变电站内主要建筑物主要为主控楼、化粪池、事故油池等。 本期建设规模 主变容量2×50MVA，110kV出线2回，10kV出线24回。 占地面积 站址共占用土地约0.5807hm2。 布置类型 全户内，无人值守。 建设规模 项目 本期规模 远期规模 主变压器 2×50 MVA 3×50 MVA 110kV出线 2回 4回 10kV出线 24回 36回 低压电容器 （2×4）MVar （3×2×4）MVar 航天110kV变电站间隔扩建工程 航天110kV变电站本期扩建2回110kV出线间隔，布置在变电站预留间隔位置处。航天110kV变电站现状为空地，未开工建设，项目处于可研阶段，航天110kV变电站前期工程环境影响评价不在本次评价范围内。本期间隔扩建工程与航天110kV变电站同时施工。 输电线路 新建110kV输电线路 途径区域 西安市国家民用航天产业基地（长安区）。 建设规模 新建双回电缆线路长2×5.1km。 线路起止点 清凉110kV变电站110kV出线侧～航天110kV变电站110kV出线侧。 电缆型号 ZC-YJLW03Z-64/110-1×800mm2。 辅助工程 防雷 采用氧化锌避雷器作为限制雷电及操作过电压措施。 接地 全所设二次设备接地网（等电位环网），接地线采用软铜绞线。 消防水 在室外设置一座490m3的消防水池一座，8.05×5.6 ×5.0m消防泵房一座。 环保工程 环保设施 事故油池 新建1座有效容积20m3事故油池。 化粪池 化粪池有效容积4m3，变电站生活污水经化粪池处理后排入神舟二路支一路市政污水管网。 公用工程 环保措施 生活垃圾 统一收集交由环卫部门处理。 变压器废油 交由有资质单位处理。 给排水 站区取水考虑引接神舟二路支一城市自来水；站内采用雨水与污水分流的排水体制，生活污水接入神舟二路支一市政污水管网，雨水引至神舟二路支一城市雨水检查井。 储运工程 进站道路 站址东侧为神舟二路支一，能够满足设备运输及消防车通行，进站道路考虑从神舟二路支一引接，长度为14m，道路为城市型双坡道路。 其他 总计 工程总占地面积 总占地面积为0.5807hm2。 静态投资 7652万元，其中环保投资36.6万元，约占总投资的0.48%。 投运日期 2019年6月投运。 1.4.3清凉110kV变电站工程 （1）变电站选址 清凉110kV变电站位于航天基地XX路口西南角，土地性质为规划建设用地。 站址地表地貌单元为黄土塬，场地地形平坦，地面高程约472.3m，地质构造稳定，适宜建站。变电站北侧为航天城第一消防站，消防站与变电站同一围墙，东侧为规划神舟二路支一路，南侧、西侧目前为空地。规划神舟二路支一路东侧为XX小区（在建）。目前站址所在区域不受军事、通信、机场、导航台、文物、地下输油及天然气管线等其他设施及其它环境敏感目标的影响。 （2）变电站平面布置 新建清凉110kV变电站：为全户内、地上一层，地下一层、呈矩形布置建筑，布置有主变压器室、主变散热器室、110kV 配电装置室、10kV 配电装置室、10kV 接地变及消弧线圈室、10kV 电容器室、二次室、工器具间及护卫室，110kV GIS 采用单列布置，向东电缆进出线，10kV 开关柜采用双列布置，向东电缆出线。变电站平面布置见图1-2，出线间隔见图1-3。 （3）电气工程建设规模 1）变压器：变电站本期主变容量2×50MVA，远期为3×50MVA。主变压器采用户内三相双绕组油浸自冷式全密封有载调压变，电压比110±8×1.25%/10.5kV，容量比100/100，接线形式YN，d11。 2）110kV出线：本期2回，远期4回。 3）10kV出线：本期24回，远期36回。 4）无功补偿：主变10kV侧电容补偿容量为2×4Mvar。 5）接地变及消弧线圈：本期10kVⅠ、Ⅱ段各配置一组1200kVA接地变及1000kVA消弧线圈。1号、2号接地变带二次绕组作为站用电源，容量为200kVA；远期10kV Ⅲ段再配置一组1000kVA消弧线圈。 （4）建（构）筑物 本工程为新建110kV变电站，站内主要建（构）筑物包括：生产综合楼、事故油池、化粪池等，采用现浇钢筋混凝土结构。 生产综合楼平面尺寸纵向长为56.5m，横向宽为19.0m，地上一层，地下一层，建筑面积1004m2，层高4.0m和8m。 事故油池有效容积为20m3。 化粪池有效容积为4 m3。 最终围墙长245m。 消防水池有效容积为490m3：钢筋混凝土结构。 （5）给水、排水工程 本工程用水考虑引接城市自来水，从神舟二路支一路引接，作为站内生活和室外消防用水，引接长度为200m。 本工程采用雨水与污水分流的排水体制，雨水接入神舟二路支一设计预建市政雨水管网，管径为DN500；变电站污水排入神舟二路支一市政污水管网，管径为DN400，站外引接长度约为40m，需设污水检查井2座。 （6）环保设施 变电站排水系统采用独立的排水系统。 本工程屋面排水采用87型雨水斗，屋面排水采用外排水，屋面雨水经雨水斗和室外雨水管排至散水。站内雨水采用有组织排水， 至站址神舟二路支一城市雨水检查井。站外引接长度暂约为40m。 事故油池一座为20m3，钢筋混凝土结构，采用防渗设计，变压器事故状态下变压器油经贮油坑、排油管后和集油井收集后排入事故油池，废油统一收集交有资质单位处理。 变电站生活污水经化粪池处理后排入神舟二路支一市政污水管网。 降噪系统：变电站变压器噪声以中低频为主，采用对中低频有较高吸声系数的吸声结构，减少主变室内的混响声。利用阻性消声原理设计消声百叶窗，兼具吸声、消声和通风的功能。 1.4.4 航天110kV变电站间隔扩建工程 航天110kV变电站位于航天南路与航天东路十字的西南角。本期在航天110kV变电站扩建2回110kV出线间隔，布置在预留位置处。本期间隔扩建工程与航天110kV变电站同时施工。航天110kV变电站现状为空地，未开工建设，项目处于可研阶段。航天110kV变电站前期环境影响评价不在本次评价范围内。 1.4.5线路工程建设内容 （1） 建设规模 新建电缆线路长2×5.1km，其中新建电缆隧道2×40m，新建两根Φ2.0m顶管长度2×30m，利用已建及在建沟道5.03km，双回接入110kV航天变。 （2）线路路径 自清凉110kV变电站出线后跨支一路，沿支一路东侧待建1.5×1.8m 沟道敷设至支一路与航天南路东北角后左转向东，沿航天南路北侧已建电力管沟敷设，过雁塔南路、神舟三路、神舟四路继续向东至航天东路与航天南路西北角后右转向南至航天110kV变电站。线路走径图1-4。 （3） 电缆 本工程电缆采用ZC-YJLW03Z-64/110-1×800mm ²交联聚乙烯阻燃电缆，参数见表1-2。 （4） 线路土建部分 本工程电缆线路自清凉110kV变电站电缆出线侧新建1.5m×2.1m 电缆隧道至支一路西侧后新建两根φ2.0m 顶管过支一路后利用航天待建1.5×1.8m 沟道衔接。支一路东北角至地铁4 号线规划神舟大道站利用航天已建电力管沟敷设。地铁4 号线规划神舟大道站至航天东路站电缆线路沿航天南路待建1.5×1.8m 沟道敷设，利用地铁预留通道过地铁4 号线规划航天东路站后，利用拟建110kV 航天变新建电力管沟敷设。利用已建及在建沟道5.03km。 因此本工程仅新建清凉110kV变电站出线侧1.5m×2.1m电缆隧道，长度约2×40m，新建两根Φ2.0m顶管长度2×30m，工程量较小。 表1-2 电缆结构及性能表 电缆型号 ZC-YJLW03Z-64/110-1×800mm2 额定电压（kV） 110kV 载流量（A） 857 外径（mm） 100.3 标称截面（mm2） 800 重量（kg/km） 14800 弯曲半径（mm） 2006 导体电阻（Ω/km） 0.0221 绝缘厚度（mm） 16 根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007的相关规定，结合本工程线路概况，确定电缆沟道为混凝土电缆隧道，电缆竖井净尺寸为3m×4m，壁厚300mm，竖井盖板厚300mm，底座厚300mm。混凝土垫层采用C15 混凝土，厚度为100mm，3:7 灰土垫层厚度300mm。顶管施工时，顶管两侧根据地下水位实际情况做降水处理，降水井深≥25 m施工时需深化降水方案设计。电缆竖井内设置电缆固定支架，用于敷设、固定电缆，竖井上下爬梯加设防坠落设施。操作坑尺寸6m×6m(净长×净宽)。电缆隧道、顶管见图1-5。 根据现场地质勘察情况，结合市政综合管线规划的要求，电缆隧道的覆土厚度不小于0.5m，且纵向坡度不宜小于0.5%。每处井口下设置集水井一处，由运行单位定期抽水。 图1-5 工程电缆隧道、顶管剖面图 1.5施工组织方案 1.5.1施工组织 （1）交通运输 为便于调度和保管施工材料，变电站工程一般设立工程部和材料站，材料站设在拟建变电站较近、交通方便、通讯便利的地区，租用现有场地。施工材料均就近采购。 工程对外交通主要解决建筑材料等运输问题。建筑材料可利用现有航创路、神舟二路。 （2）施工场地布置 ①材料站：根据变电站周边的交通情况，就近租用已有库房或场地作为材料站，具体地点由施工单位选定，便于施工材料的集散。 ②施工营地：本工程施工量较小，施工周期短，故不设立施工营地，工程临时施工生活用房采用租用民房的方式解决。 （3）建筑材料 变电站及线路工程所需施工建筑砂石料、商用混凝土等建材均由供货方运至现场。 1.5.2施工方法 （1）变电站 对站址场地清理后进行各基础的开挖，接着进入土建施工阶段，完成各建（构）筑物的施工后进行设备的安装调试等。110kV GIS基础按终期规模建设，设备支架按本期规模建设。 站址距离公路较近，交通十分便利，运行管理方便，施工道路可利用现有公路和进站道路：站外施工道路利用进站道路，不专门建设；站内施工道路拟利用站区主干道路提前完成路基，供施工使用。 （2）输电线路 电缆输电线路新建段建设包括地表处理，接着施工机械进场进行基础建设，最终调试运行。输电线路均处于城市建成区，没有高山、谷地等特殊地形，施工材料及设备通过现有城市道路，完全能运至建设场地周围。 1.5.3施工时序 本工程建设包括新建110kV变电站、新建110kV输电线路及对侧航天110kV变电站间隔扩建工程三部分，建设过程中首先进行变电站建设，在变电站建设过程中开始建设输电线路，最后在扩建间隔处安装电气设备，最终确保变电站与输电线路基本同时完成，保证同时调试投入运行。 1.6工程总投资和环保投资 本工程总静态投资为7652万元，其中环保投入36.6万元，占静态总投资的0.48%，本项目的环保投资见表1-3。 表1-3 清凉110kV输变电工程环保投资一览表 序号 环保项目 投资额（万元） 备注 1 事故油池 15 20m3 2 变压器事故油坑及卵石 6 2台 3 施工现场临时环保措施 15 苫盖、围挡 4 化粪池 0.6 4m3 5 合计 36.6 / 1.7 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 清凉110kV输变电工程为新建工程，站址用地为规划建设用地，站址目前为荒弃土地，无现有电磁环境污染及其他污染源。电缆线路沿航天南路北侧电缆沟道敷设，主要存在交通道路噪声、扬尘问题。 航天110kV变电站未开工建设，已处于可研阶段。 |

# 2 建设项目所在地自然环境简况

2.1地理位置 西安市长安区位于东经108°38′～109°14′，北纬33°47′～34°18′。东接蓝田县，南连柞水县、宁陕县，西毗户县、咸阳市。南北长55km，东西宽52km，总面积1580km2。 西安市航天基地位于西安市长安区东北部，距市中心钟楼7km，与西康高速紧邻。航天基地南依秦岭，北瞰曲江，西临城市中轴，东接万亩林带，山水城连为一体，自然环境优美。 拟建场地位于西安市长安区星河运动公园以南约50m, 航天基地XX路口西南角（见附图1）。线路沿神舟二路支一路东侧、航天南路北侧电缆沟道敷设，直至航天东路的航天110kV变电站。 2.2地形地貌地质 长安区地势为东塬、南山、西部川，最低海拔384.7m，最高海拔2886.7m。地势南高北低，东高西低，南北最长处55km，东西最宽处52km。南为秦岭山地，北为渭河断陷谷地冲积平原区(包括台原)，西为渭河冲积平原(含秦岭北麓洪积扇群)，东部为黄土台原与川道沟壑。区内最高点为秦岭麦秫磊东南(海拔2886.9m)，最低点为区境西北角的西江渡(海拔384.7m)，高差大于2500m。 航天基地坐落在渭河冲积平原南侧，地貌单元主要有渭河及其支流的一、二级阶地和高漫滩组成，地形开阔、平坦，海拔高程370.2m～535.6m。西安市地处秦岭北侧山前大断裂以北的渭河断陷盆地中部的南缘地带，属西安凹陷和骊山段隆两个次一级构造单元，分布地层为巨厚的新生代沉积。 变电站站址场地地形平坦，地面高程约472.3m，地貌单元为黄土塬（少陵塬）。线路沿线地势较平坦，地面高程472.3m～531.6m之间，地貌单元为黄土塬（少陵塬）。 2.3气候气象 航天基地属于暖温带半湿润大陆性季风气候区，雨量适中，四季分明，气候温和，秋短春长。一般以1、4、7、10作为冬、春、夏、秋四季的代表月。冬季比较干燥寒冷，春季温暖，夏季炎热多雨，秋季温和湿润。年平均气温15.5℃，降水约600mm，湿度69.6%，无霜期216天，日照1377小时。最冷的1月份平均气温-0.9℃，最热的7月份平均气温26.8℃。雨量主要分布在7、8、9三个月。雨热同期，有利于农作物生长。年平均降雪日为13.8日，初雪日一般在11月下旬，终雪日一般在3月中旬。受地形影响，全年多东北风，年平均风速为1.3～2.6m/s。 2.4水文 长安区境内主要河流有沣河、浐河，均属渭河水系。沣河流域主要河流有沣峪河、高冠河、太平河、潏河、大峪河、小峪河、太峪河、滈河、金沙河等。浐河流域主要河流有浐河、库峪河及过境河汤峪河、岱峪河、鲸鱼沟等。 航天基地境内无河流。本工程距离河流较远，工程生态评价范围内也无河流水系，因此不会对地表河流水系产生影响。 工程区域内地下水稳定水位埋深为16.70~18.70m，属潜水类型。工程所在地区的地下水埋深较深，故不需考虑场地地下水影响问题。 2.5生物多样性 长安区境内植物资源丰富。主要乔木有油松、华山松、雪松、椴、桦、泡桐等60多种；粮食作物以小麦、玉米和水稻为主，还有谷子、豆类、薯类等。动物中鸟类有朱鹮、黑鹳、白冠长尾雉、血雉、锦鸡、红腹角雉等50多种，兽类有20多种，列为国家一类保护动物羚牛、二类保护动物青羊、青鹿、林麝等。两栖类和爬行类有20多种，其中属国家保护的一、二类动物有15种，有中华大蟾蜍、花背蟾蜍、秦岭雨蛙、泽蛙、中国林蛙等。境内有省级自然保护区——牛背梁自然保护区，主要用于保护区内羚牛。 本工程所在区域为城市建成区，为城市生态系统，植被以道路绿化植物为主，为乔木、灌木和人工植草。动物资源中以家养宠物为主，有狗、猫等。 根据现场踏勘及调查，本工程所在区域无较大植被，主要以刺槐、蒿类、椿树、野棉花等物种为主，未发现有保护植物和动物。自然生态环境较为稳定。 2.6旅游资源、文物保护 长安区旅游资源丰富，有翠华山、国家森林公园等秦岭自然旅游景点。航天基地东依杜陵万亩林带，航天基地内规划循环水系东湖、中心湖和西湖三大人工湖，自然环境优越。 本工程清凉110kV变电站距离星河运动公园约50m，距离杜陵遗址公园约5.3km，不在其保护范围内，根据现场踏勘及调查，本工程所在区域无文物保护。

# 3 环境质量状况

3.1项目区环境质量现状及主要环境问题 3.1.1 监测工作概况 2018年4月24日，西北电力节能监测中心对本工程所在区域的环境质量进行了现状监测，监测报告为《清凉110kV输变电工程环境现状监测报告》（XDY/FW-HB23-02-2018）。 1、监测因子 本项目主要监测因子为：工频电场强度、工频磁感应强度、噪声。 2、监测点位 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中规定的，对于无电磁环境保护目标的输电线路，需对沿线电磁环境现状进行监测，尽量沿线路均匀布点，兼顾行政区及环境特征的代表性。本项目新建电缆线路路径长度约5.1km，按照《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014）规定，共布设8个监测点，其中变电站站址四周布设4个监测点，变电站声环境保护目标布设1个监测点，线路现状3个布设监测点。本工程环境现状监测点布设见表3-1，工程现状监测点示意图见图3-1~图3-2。 3、监测仪器 监测采用的仪器均经过计量标定，且均在有效期内，监测仪器见表3-2。 表3-2 监测仪器一览表 序号 名称 仪器编号 证书编号 证书有效期 1 SEM-600型 工频电磁场测试仪 主机：S-0177； 探头：B-0177 XDdj2018-0896 2019年3月12日 2 AWA5688型声级计 00308849 ZS20180460J 2019年3月12日 3、监测气象条件及工况 变电站监测期间的气象条件见表3-3。 3.1.2 环境质量现状及评价 1、电磁环境 本项目电磁环境监测结果见表3-4。 从表3-4可知，变电站站址四周工频电场强度为0.38～0.43 V/m，工频磁感应强度为0.009～0.010μT，110kV电缆线路沿线工频电场强度为0.29～0.32 V/m，工频磁感应强度为0.009μT，环境保护目标（2处）工频电场强度为0.30 ~0.43V/m，工频磁感应强度为0.009~0.010μT，航天110kV变电站出线侧工频电场强度为0.44 V/m，工频磁感应强度为0.010μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的公众曝露工频电场强度控制限值4000V/m、磁感应强度控制限值100μT，满足要求。 2、声环境 本项目噪声监测结果见表3-5。 从表3-5可知，变电站站址四周噪声昼间监测值为46.9～49.3dB（A），夜间监测值为45.3～46.0dB（A），站址四周环境保护目标（2处）噪声昼间监测值为48.8~49.3dB（A），夜间监测值为42.3~46.0dB（A），110kV电缆线路噪声昼间监测值为49.6～52.1dB（A），夜间监测值为46.1～46.4dB（A），航天110kV变电站出线侧噪声昼间监测值为46.6dB（A），夜间监测值为45.6dB（A），均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区环境噪声限值，临近道路满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类环境噪声限值要求。 3、生态环境 清凉110kV变电站设计为户内无人值守站，变电站站址为规划建设用地，现状为荒地。站址地表有少量草本植被如狗尾草及零星椿树。站址地表目前被苫盖，防止水土流失，生态环境现状良好。 3.2评价因子与范围 3.2.1评价因子 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）4.4规定，确定本项目评价因子见表3-6。 表3-6 项目评价因子 评价阶段 评价项目 单位 现状评价因子 预测评价因子 施工期 声环境 dB（A） 昼、夜等效连续A声级 昼、夜等效连续A声级 运行期 电磁环境 V/m 工频电场强度 工频电场强度 μT 工频磁感应强度 工频磁感应强度 声环境 dB（A） 昼、夜等效连续A声级 昼、夜等效连续A声级 3.2.2评价范围 1、电磁环境 本工程110kV变电站：变电站站界外30m范围区域。 本工程110kV电缆线路：电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）带状区域。 2、声环境 本工程110kV变电站：环境噪声为变电站围墙外200m范围内区域。 本工程110kV电缆线路：参照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），地下电缆可不进行声环境影响评价。 3、生态环境 本工程110kV变电站：围墙外500m范围内区域，重点评价工程扰动区域。 本工程110kV电缆线路：电缆管廊两侧边缘各外延300m（水平距离）带状区域。 3.3主要环境保护目标 经现场调查，变电站北侧为航天城第一消防站，消防站与变电站同一围墙，东侧为规划神舟二路支一路，南侧、西侧目前为空地。规划神舟二路支一路东侧为XX小区（在建），距离站址约50m，列为声环境保护目标。站址北侧航天第一消防站（在建）紧邻，因此将其列为电磁环境、声环境保护目标。站址所在区域四邻关系如图3-3所示。本工程电缆线路沿航天西路北侧电缆沟道走线。航天西路与航天南路交汇处东北角为凤鸣和园XX小区，距离线路最近为7号、8号、9号楼，最近距离为20.8m，大于电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）评价范围。因此，凤鸣和园不作为本工程环境保护目标，仅将其作为环境现状监测点。本项目评价范围内无保护目标：评价范围内目前暂无居民点，无自然保护区、风景名胜区、水土流失重点防治区等需其他特殊保护的区域。本项目环境保护目标情况见表3-7。 表3-7 环境保护目标一览表 序号 名称 与本工程位置关系 保护内容 保护类别 1 航天第一消防站（在建） 变电站北侧紧邻 人群健康 噪声、电磁 2 XX小区（在建） 站址东侧约50m 人群健康 噪声

# 4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准，交通干线两侧执行4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期场界噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB 12523-2011）的相关标准限值； 2、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，临近公路执行4类标准； 3、电磁环境影响评价标准： 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率50Hz的电场、磁场公众暴露控制限值，以4000V/m作为工频电场强度控制限值、以100μT作为工频磁感应强度控制限值。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本工程无总量控制问题。 |

# 5 建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 5.1.1 变电站 （1）施工期 本项目施工环节主要包括施工准备、基础建设、设备安装调试等环节。主要环境影响为扬尘、废气、施工废（污）水、噪声、固废、生态环境，但均为短期影响，且影响程度低。变电站施工工艺及产污环节见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节示意图 （2） 运行期 变电站运行期的主要环境影响为主变及电气设备运行产生的工频电磁场、噪声、废蓄电池、废油，值班人员产生的生活污水和垃圾。变电站运行期工艺及产污环节见图5-2。 图5-2 变电站运行期工艺流程及环境影响示意图 5.1.2电缆输电线路 输电线路施工主要包括施工准备、基础施工、电缆沟道开挖、电缆隧道砌筑、导线敷设。输电线路施工工艺及产污环节见图5-3。 图5-3 本项目输电线路工程施工期工艺流程及环境影响示意图 5.2主要污染工序 5.2.1 施工期 1、变电站 （1）扬尘 施工扬尘主要来源于几个方面：基础开挖、回填、堆放等过程产生的扬尘；施工材料白灰、水泥、沙子、石方、砖等建筑材料的现场搬运及堆放产生扬尘；施工垃圾的清理及堆放产生扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。 （2）废（污）水 施工期间的废（污）水包括施工生产废水和施工人员生活污水。其中生产废水主要来自设备清洗、物料清洗、进出车辆清洗及建筑结构养护等过程产生的废水，主要污染物为SS等；生活污水主要来自施工人员的生活排水，主要污染物为COD、BOD5和NH3-N等。 （3）噪声 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。 （4）固体废弃物 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工建筑垃圾及少量基础余土。 （5）生态环境 项目施工可能造成土壤的侵蚀及水土流失，施工噪声对当地地表植被、野生动物影响很小。 2、输电线路 本工程电缆线路施工分三个阶段：施工准备、土建施工、线缆敷设。施工准备阶段主要是施工备料；土建施工阶段主要是工作井开挖，顶管施工、隧道浇筑、电缆桥修建等；线缆敷设主要是电缆敷设，隧道内排水设施安装，隧道内通风设备安装，隧道内消防设施安装。 （1）施工期扬尘 输电线路建设期产生的废气主要为电缆沟道开挖、土地平整、清理建筑垃圾使地表裸露产生的施工扬尘，物料运输（水泥、石灰等）、堆放产生的粉尘。 （2）施工期噪声 输电线路建设期主要噪声源来自电缆沟道开挖过程中各种施工机械产生的机械噪声和设备运转噪声。该类噪声源为间歇不固定噪声源，影响范围和时间具有不确定性，只要做好时序安排和适度围挡，该类噪声影响是有限的，可以被接受。 （3）施工期固体废弃物 输电线路建设期产生的主要固体废弃物为电缆沟道开挖及施工过程中产生的临时弃土、弃石、弃渣，以及施工人员生活所产生的生活垃圾等。电缆沟道开挖临时弃土用来回填。建设期不产生多余土方量，全部被利用处置。 5.2.2 运行期 1、变电站 （1）工频电磁场 变电站内的高压线及电气设备附近，因高电压、大电流会产生较强的工频电磁场。 （2）噪声 变电站运行期间噪声主要来自主变压器和电抗器产生的电磁噪声、冷却风机产生的空气动力噪声，以中低频噪声为主。 （3）污水 本工程清凉110kV变电站内设有主控楼，户内变，为无人值守，预计巡检人员1人，依据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），参照行政办公用水定额35L/（人.天），则预计清凉110kV变电站污水排放量约为10.22t/a，产生量较少，经化粪池处理后排入市政污水管网。 （4）固体废弃物 项目运营期产生的固体废物主要为巡守人员生活垃圾和事故状态下变压器废油。 清凉110kV变电站为无人值守户内变，设巡检人员1名，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，按照居民生活垃圾产生系数0.44kg/（人.d），则预计清凉110kV变电站生活垃圾产生量约为0.161t/a。生活垃圾集中收集定期清运至环卫部门指定地点，对站址周围环境产生影响较小。 变电站内的变压器为了绝缘和冷却的需要，装有矿物绝缘油即变压器油。设备检修产生的废油，事故状态下产生废油，定期交有资质单位按危险废物进行安全处理。 2、输电线路 本工程线路没有架空线路，均为电缆敷设。由于电缆埋于地下，运行时线路产生的工频电磁影响和噪声大部分被屏蔽，对外环境影响非常小，故电缆线路在运行期不会对环境造成影响。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 (名称) | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 运行期生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 10.22t/a | 排入市政管网。 |
| 固体 废物 | 运行期生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.161t/a | 定期清运至临近城镇垃圾收集站，不外排。 |
|  | 运行期主变等电气设备 | 事故废油 | 少量 | 事故废油经事故油池收集后，由运行单位联系有危废处理资质的单位统一回收处理。 |
| 电磁 | 运行期主变等电气设备 | 工频电场强度、工频磁感应强度 | / | ≤4000V/m，公众曝露 ≤100(T，公众曝露 |
| 噪声 | 运行期主变等电气设备 | 噪声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准。 |
| 主要生态影响 6.1.1 施工期 ① 变电站建设期对生态环境影响 本项目施工过程中将进行土石方的填挖，包括基础施工、事故油池施工、电缆沟施工、站内道路整修等工程。 变电站施工不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在：土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成变电站内轻度的土壤侵蚀及水土流失。变电站施工期主要生态影响为土地占用，变电站永久站占地面积为0.5807hm2，施工结束进行站内地面硬化，对生态环境影响较小。 对侧航天110kV变电站扩建两个110kV出线间隔，航天110kV变电站现状为空地，并未开工建设，且本期扩建间隔包含在航天110kV变电站建设过程中，因此无生态影响。 ②输电线路建设期对生态环境影响 新建两根Φ2.0m顶管长度2×30m，新建双隧道1.5m×2.1m 电缆隧道长度2×40m，施工破坏地表植被，可能造成轻度的土壤侵蚀及水土流失。电缆线路敷设于地下，运行期不占用土地，对生态环境无影响。 6.1.2 营运期生态环境影响 清凉110kV变电站为户内变电站，运行期生活污水经化粪池处理后排入市政管网，最终排至污水处理厂进行处理；输电线路采用电缆敷设，占地面积小，相对整个地区而言，并未造成大范围、长期不可逆的影响，且施工完成后通过对施工区域的土地进行整治，还原原有生态功能，对电缆沟道经过道路侧面的人行道，恢复道路功能；将这些影响降至最小。 总体来说，本项目的建设和营运期对当地生态环境影响较小。 |

# 7 环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 7.1.1大气环境 本工程在施工过程中的环境空气污染物主要为户内变电站、变压器、电缆隧道等的基础开挖、运输安装，以及粉体物料堆存、车辆运输等过程所产生的扬尘。应采取的环保措施主要有： （1）施工现场围栏安全范围内的边界处应设置颗粒物在线监测仪器，对施工过程中颗粒物的变化实施时时监控。 （2）施工现场应设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘扩散；对于土方开挖临时堆土进行拦挡和苫盖，减少扬尘。对出入口道路进行硬化。 （3）装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 （4）本项目采用商品混凝土进行浇制，只在进行砖墙砌筑时要使用搅拌机搅拌水泥砂浆，减小了对环境的影响。搅拌水泥砂浆应在临时工棚内进行，加袋装水泥时，尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，以减少水泥粉尘外扬。 （5）运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，以减少行使过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间；防止运输车辆超高装载、带泥上路。 （6）在较大风速（4级以上）时，应停止施工。 除以上措施外，还应响应西安市2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”改造建设工地扬尘污染防治工作实施方案，变电站施工现场和电缆沟道开挖施工要严格落实此实施方案中的扬尘污染防治措施，严格执行《建筑施工扬尘治理措施19条》，扎实有效地做好建设工程扬尘治理工作。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 7.1.2水环境 施工期间的废（污）水主要为施工生产废水和施工人员生活污水。施工生产废水主要来自设备清洗及建筑结构养护等过程产生的废水，主要污染物为SS，不含其它有毒有害物质。施工期设置临时沉淀池，施工废水经沉淀后，全部回用于施工场地泼洒抑尘。施工人员生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排。 因此，施工期间的废（污）水不会对周围水环境产生影响。 7.1.3声环境 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。 施工期的噪声源主要为施工机械设备作业产生的噪声，具有临时性、阶段性和不固定性等特点，且多为露天作业，无隔声与消声措施，要准确预测变电站厂界噪声值较困难，因此采用公式对各噪声源单独作用时厂界处的声环境影响进行预测。公式如下： 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB（A）； —参考位置r0处的声压级，dB（A）； —参考位置距声源中心的位置，m，此处取1m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB（A），本处取5dB（A）。 根据上述公式，取常用施工设备中最大声源1m处声压级为100dB（A），依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的场界排放标准限值，可算得：当满足建筑施工场界环境噪声昼间标准限值时，预测点至声源设备的距离至少为17.8m，满足建筑施工场界环境噪声夜间标准限值时，预测点至声源设备的距离至少为100m。变电站评价范围内虽然无环境保护目标，但是厂界噪声会出现超标现象，需要采取相应降噪措施。随着施工的结束，项目对周围声环境的影响也会停止。 运输车辆噪声产生为间歇性，且本项目工程量小，施工时间短且集中，加上禁止车辆夜间和午休鸣笛等，因而施工期间运输车辆产生的交通噪声污染是短时的，对周围声环境造成的影响较小。 7.1.4固体废物环境影响分析 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工建筑垃圾及少量基础余土。 由于施工区域比较集中，施工人员产生的生活垃圾可依托站内垃圾收集设施，集中收集、及时清理和转运。施工过程中产生的建筑垃圾和基础余土分类收集后，暂存于施工场地，按照当地城建、环卫部门要求运往规定的建筑垃圾场处置。对施工临时堆土，集中、合理堆放，予以苫盖，遇干燥天气时进行洒水，采取这些措施后，对当地环境影响很小。 7.1.5生态环境 本工程为新建工程，站址场地较平坦，变电站用地为规划建设用地。站址目前为空地，地表植被以狗尾草、蒿类、少数低矮椿树为主。随着站内土壤扰动，地表植被的破坏，可能造成站内轻度的土壤侵蚀及水土流失。因此，本工程建设对变电站外生态环境影响很小。 7.1.6小结 综上所述，除了施工期厂界噪声有可能出现超标外，其他的环境影响均较小。本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，会随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定控制措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降到最低。 7.2运行期环境影响分析 7.2.1电磁环境 1、变电站工程 新建的清凉110kV变电站工程，本期新建2台主变及相应的变电设备，主变压器为2×50MVA，110kV出线2回。 根据本工程变电站的建设规模、电压等级、母线布置、平面布置等因素，为预测本工程电磁环境影响，选择电压等级、母线布置、主变规模均与本工程相同，总平面布置与本工程相近的重阳110kV变电站作为类比检测对象，分析本工程变电站的运行期间的电磁环境影响。本工程变电站与类比对象的可比性分析见表7-1。 表7-1 变电站类比分析情况对比表 序号 对比项目 重阳110kV变电站 （类比对象） 清凉110kV变电站 （本期新建工程） 1 主变规模 2×50MVA 2×50MVA 2 布置方式 半户内 全户内 3 110kV出线 2回 2回 4 站区平 面布置 主变压器布置在生产综合楼一层外，110kVGIS设备布置在生产综合楼二层，35kV和10kV配电装置布置在生产综合楼一层，继电器室、无功补偿装置布置在二层。 单层矩形布置有主变压器室、主变散热器室、110kV 配电装置室、10kV 配电装置室、10kV 接地变及消弧线圈室、10kV 电容器室、二次室等。 5 地理区位 城市建成区 城市建成区 变电站电压等级、主变规模、出线规模及站区总平面布置、母线布置方式是影响电磁环境的最主要因素。由上表可以看出，类比变电站电压等级、母线布置、主变规模、出线均与本工程相同。重阳110kV变电站二层布置10kV低压侧无功补偿、继电器室对变电站四周电磁环境基本无影响，重阳110kV变电站主变户外布置，无构筑物对电磁环境屏蔽作用，其电磁环境水平较户内变电站电磁环境水平偏大，因此，选择重阳110kV变电站作为类比对象是合理的。 西北电力节能监测中心于2017年8月26日对重阳110kV变电站进行了监测，监测期间工况及气象条件见表7-2。测试高度均采用距地面1.5m的测试值，工频电场强度和工频磁感应强度监测选择距变电站围墙外5m处。重阳110kV变电站监测点位布设见图7-1。本次类比预测数据引自《重阳110kV输变电工程监测报告》（XDY/FW-HB49-02-2017），见附件。工频电磁场类比数据见表7-3、表7-4。 由表7-3可以看出，重阳110kV变电站站址四面距地面1.5m处工频电场强度为3.122～84.11V/m，小于4000V/m的评价标准限值；工频磁感应强度范围为0.008～0.022(T，小于100μT的评价标准限值。 依据表7-4可以看出，重阳110kV变电站断面展开处工频电场强度范围为6.945～33.65V/m，工频磁感应强度范围为0.009～0.017(T。 由类比数据可以预测西安清凉110kV变电站工程投运以后，电磁环境影响也能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz下公众曝露控制限值，以4000V/m作为工频电场强度控制限值、以100(T作为工频磁感应强度控制限值。 2、电缆线路工程 （1）类比线路选择 本工程110kV出线为电缆出线，运行期对地表敏感人群影响几乎为零。输电线路周围产生有工频（准稳态）电场和磁场，其性质类似于平衡状态下的静态电场和静态磁场。本工程选择330kV灞桥变110kV送出工程中康（乐）~长（乐）I、II线和（尚）俭~长（乐）I、II线电缆线路监测结果进行类比，数据引自西北节能监测中心2017年9月25日《330kV灞桥变110kV送出工程监测报告》（XDY/FW-HB58-02-2017），中康（乐）~长（乐）I、II线和（尚）俭~长（乐）I、II线电缆线路监测结果。类比监测报告见附件5。 （2）类比监测结果分析 330kV灞桥变110kV送出工程中康（乐）~长（乐）I、II线和（尚）俭~长（乐）I、II线电缆线路监测结果见表7-5，数据引自西北节能监测中心2017年9月25日《330kV灞桥变110kV送出工程监测报告》（XDY/FW-HB58-02-2017）， 类比监测报告见附件5。 根据以上监测结果，康长I II、俭长I II线电缆经过处工频电场强度监测结果为0.44 V/m，工频磁感应强度监测结果为0.0564(T，监测结果与本底值基本一致。 根据电缆线路工频电磁场产生原理，静电平衡状态下，无论是空心导体还是实心导体，无论本身带电多少，无论导体是否处于外电场下，其必定为等势体内部场强为零，这是静电屏蔽的理论基础。如果壳内空腔有电荷，因为静电感应，壳内壁带有等量异号电荷，壳外壁带有等量同号电荷，壳外间有电场存在，此电场可以说是由壳内电荷间接产生，也可以说是由壳外感应电荷直接产生的。如果将外壳接地，则壳外电荷将消失，壳内电荷与内壁感应电荷在壳外产生电场为零。可见如果要使壳内电荷对壳外电场无影响，必须将外壳接地。由于大地的电导率相对于空气来说相当于导体，即电缆线路置于一个导体的包围中间，从以上的分析可知，大地屏蔽了电缆产生的任何电场，所以说电缆线路产生的工频电场强度不会对地面的敏感目标产生影响。 大地不是铁磁材料，但是其磁导率也比空气大很多，当输电线路产生的磁场遇到电缆沟或顶管壁时，就有一部分被屏蔽了。另外，电缆在安装放置时，也严格执行国标《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-94）的要求，将同一回路的导线尽量靠近布放，这样，在电缆线路三相平衡的条件下，其对外的电流就很小，故对外的磁场影响也很小。 通过以往多次的实地监测和本次类比结果，无论是110kV等级线路还是10kV等级线路，只要在地埋电缆的上部监测（排除其他架空线路的影响因素），其工频电场强度和工频磁感应强度几乎与背景值相当。 通过以上理论分析和以往监测实际可知，地埋电缆不会对地表人群产生电磁影响。 环保措施：合理布放电缆，电缆沟及时以混凝土盖板封闭。 7.2.2声环境 （1）变电站 变电站的可听噪声主要是变压器等高压电器设备运行时所产生的电磁噪声，以及变压器通风冷却用的小型风机所产生的机械动力噪声，以中低频噪声为主。为预测本工程建成投运后声环境影响，故选用类比分析预测和理论计算的预测方式对变电站运行期后的噪声进行预测。 根据本工程变电站的建设规模、电压等级、母线布置、平面布置等因素，本次环评选择电压等级、主变容量均与本工程相同，总平面布置、出线规模与本工程相近的处于韩城地区的重阳110kV变电站作为类比监测对象，分析清凉110kV变电站建成后运行期间声环境影响。类比对象重阳110kV变电站的选取理由、监测时气象条件及运行工况见表7-1、表7-2，重阳110kV变电站平面布置及监测点位图见图7-1。 类比对象噪声监测结果见表7-6。 通过监测数据可以看出，已运行的重阳110kV变电站厂界噪声昼间在40.2～42.6dB（A）、夜间在37.1～38.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。 根据类比变电站监测结果可预测清凉110kV变电站工程在营运期噪声排放也能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求。 根据本工程环境现状噪声的监测结果，本工程变电站站址其昼间噪声最大值为49.3dB（A），夜间噪声最大值为46.0dB（A），以现状噪声监测结果与类比变电站（重阳110kV变电站）厂界噪声最大值进行叠加后昼间噪声最大值为50.1dB（A）、夜间噪声最大值为46.7dB（A）（预测结果如表7-7所示），可以预测本工程变电站运营期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。 （2）保护目标 本项目类比变电站厂界噪声最大值衰减50m（XX小区（在建）距离变电站围墙距离）时噪声贡献值分别为昼间8.6dB（A），夜间4.5dB（A），与该声环境保护目标现状噪声值叠加后保护目标处预测值为昼间48.8dB（A），夜间42.3dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值要求。 航天第一消防站与本工程变电站紧邻，其声环境预测采用现状值与类比变电站运行期厂界噪声最大值叠加，预测值为昼间50.1dB（A），夜间46.7dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值要求。 电力电缆运行产生的噪声很小，由《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中规定的声环境影响评价范围可知，可不进行声环境影响评价。 7.2.3水环境 项目运营期产生的废水污染物主要为站内巡检人员生活污水，排放量约为10.22t/a。运行期产生的生活污水量很小，生活污水接入神舟二路支一市政污水管网。因此本期工程建成后对周围水环境影响很小。 7.2.4 固体废物环境影响分析 清凉110kV变电站为无人值守户内站，设巡检人员1名，预计生活垃圾产生量约为0.161t/a。变电站内设有垃圾箱暂存放垃圾，垃圾集中收集后定期清运至临近城镇垃圾收集站，不会对周围环境产生影响。 因此，项目运行期产生的固体废物不会对当地环境产生较大影响。 7.2.5生态环境影响分析 本项目是新建工程，工程内容简单。运行期变电站内废油、污水与固废等按要求处理，不散排，乱排，不会对周围生态环境产生影响。 7.2.6土壤环境影响分析 变电站内的事故油池、化粪池和事故油坑等设施均采用有防渗措施，运行期间对站区土壤环境无影响。变电站产生的废(污)水通过化粪池处理达标后排入神舟二路支一市政污水管网，对土壤环境无影响。 7.2.7环境风险影响分析及风险防范措施 变电站运行期间可能引发环境风险事故的主要为变压器油外泄，如不收集处理会对环境产生影响。 变电站在正常运行状态下，无变压器油外排；在变压器或电抗器出现故障或检修时会有少量含油废水产生。一般情况下，上述设备的检修周期较长，一般为2～3年检修一次，检修时，设备中的油被抽到贮油罐中暂存，检修完后予以回用。当突发事故时主变废油排入事故油池，经隔油处理后，废油交由有危废处理资质的单位处置，不外排。 事故油池的贮油池容积应为变电站内油量最大一台变压器的60%油量设计，本工程主变电器油重按15.89t考虑（密度按0.895t/m3计，体积为17.8m3），事故油池为20m3是符合设计要求，同时也能满足事故漏油处置要求。另外变压器下设有油坑，坑内一般铺设卵石层，其厚度不小于250mm，卵石直径约30～50mm，有经常保持完好状态的排油设施，并与站内的事故油池相通。废油先收集到事故油池，然后由建设单位集中收集后由其按危险废物管理规定处置，最终交具有资质的公司回收。 总之，变电站产生油泄露的几率很小，在采取严格管理措施的情况下，变压器即使发生故障也能得到及时处置，其对环境影响很小。 同时国网陕西省电力公司制定《国网陕西省电力公司环境污染事件处置应急预案》（SGCC-SN-ZN-08），常设应急领导小组针对突发环境污染事件做出环境响应，以最大程度地预防和减少环境污染事件及其造成的影响。 7.2.8小结 通过类比分析，变电站、输电线路运行期间评价范围内的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的公众曝露工频电场强度控制限值4000V/m、磁感应强度控制限值100μT。通过公式计算，变电站厂界噪声的预测值昼间最大值为50.1dB（A），夜间最大值为46.7B（A），能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值的要求，临近道路满足4a类排放标准限值要求。生活污水、垃圾、废油、植被恢复、绿化等处理方式恰当，对周围环境和生态的影响很小。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 施工期废（污）水、运行期生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 施工期生产废水经临时沉淀池沉淀后回用，施工期生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排。 | 施工期废（污）水不外排。 |
| 固体 废物 | 施工期生活垃圾、建筑垃圾、运行期生活垃圾 | 生活垃圾、建筑垃圾 | 生活垃圾集中收集至垃圾桶，定期清运；建筑垃圾由施工队伍定期清运当地城建、环卫部门指定的垃圾场。 | 集中收集，定期清运。 |
|  | 运行期主变等电气设备 | 事故废油 | 事故油池收集后，由运行单位联系有危废处理资质的单位统一回收处理。 | 联系有资质的单位统一回收处理。 |
| 电磁 | 运行期主变等电气设备 | 工频电场强度、工频磁感应强度 | 加强运行管理，保证电磁影响符合国家要求。 | 满足公众曝露限值： 工频电场强度：≤4000V/m 工频磁感应强度：≤100(T |
| 噪声 | 施工噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备；对高噪声机械四周进行遮挡；合理安排施工时间，高噪声机械施工应避免夜间作业。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 主变、电抗器等设备 |  | 合理布局，采用低噪声设备、基础减振、围墙隔声等。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，临近道路4a类标准；电缆电路临近道路，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求。 |
| 其它 | / |
| 8.1生态保护措施及预期效果 1、施工期应避开雨季和大风季节。 2、变电站施工尽量采用商品混凝土，以减少扬尘和废水的产生。 3、加强施工期环境管理和环境监控工作，使施工活动对环境的影响降低到最小程度。 4、建设单位必须配合当地政府有关部门，加强施工期环境管理和环境监控工作，合理安排施工时间和进度，落实各项环保制度和措施。使施工活动对环境的影响降低到最小程度。 5、在本项目实施过程中必须进一步严格执行“三同时”制度，把该工程对环境的影响降低到最低限度。 这些措施的落实，可使本项目对生态环境的影响减小到最低限度，使本项目在运行期与周围景观、自然生态环境相互协调。 8.2 环境监测计划 为建立该工程对环境影响情况的档案，必须对变电站及输电线路对周围环境的影响进行定期监测或调查。各项监测或调查内容如下： 8.2.1电磁环境监测 （1）监测点位：110kV电缆输电线路为边导线地面投影外两侧各5m带状区域及110kV变电站站界外30m区域内环境保护目标处。 （2）监测项目：工频电场强度、工频磁感应强度。 （3）监测方法：执行国家相关的监测技术规范、方法。 （4）监测频次及时间：工程建成投运后第一年内结合竣工环境保护验收监测一次，正式运行后纳入国网陕西省电力公司环境保护监督监测计划。 8.2.2噪声监测 （1）监测点位：110kV电缆输电线路为边导线地面投影外两侧各5m带状区域及110kV变电站站界外200m区域内环境保护目标处。 （2）监测项目：等效连续A声级。 （3）监测方法：执行国家相关的监测技术规范、方法。 （4）监测频次和时间：与电磁环境监测同时进行。 8.2.3生态环境 （1）调查点位：变电站站址周边及电缆沟道施工区域，重点为工程扰动区域。 （2）调查项目：植被破坏程度、水土流失状况。 （3）调查频次和时间：施工高峰期1次，工程竣工后1年内1次。 8.3污染物排放清单 本工程污染物排放清单见表8-1。 表8-1 污染物排放清单 序号 类别 污染源 环保工程 执行标准 1 电磁 环境 输电线路 加强运行管理，保证电磁影响符合国家要求。 公众曝露限值： 工频电场强度：≤4000V/m； 工频磁感应强度：≤100(T； 变电站 2 声环境 输电线路 选用优化导线，按照规范执行。 声环境执行GB 3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。 变电站 选用低噪声设备，合理安排设备布局，变压器采取基础减振等措施，按时维护、保养设备。 变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB1228.58-2008中2类标准。 3 水环境 主控楼 化粪池。 生活污水接入神舟二路支一市政污水管网。 4 固体废物 运行期主变事故废油 事故油池 事故废油经事故油池收集后，由运行单位联系有危废处理资质的单位统一回收处理。 主控楼 垃圾箱。 有垃圾箱，垃圾不外运，正常运输到环卫部门。 8.4 竣工环保验收 本工程竣工环保验收清单见表8-2。 表8-2 竣工环保验收清单 序号 验收项目 验收内容 备注 1 建设期、运行期环境保护措施 环评文件中有关工程施工期及运行期的环保措施落实情况 / 2 变电站厂界噪声及电磁环境 变电站厂界噪声监测是否符合国家相关标准限值要求 GB12348-2008中2类、4类标准限值要求 变电站厂界电磁环境监测是否符合国家相关标准限值要求 GB8702-2014中频率50Hz工频电磁场标准限值要求 输电线路沿线声环境及电磁环境 输电线路沿线声环境监测是否符合国家相关标准限值要求 GB3096-2008中2类、4a类标准限值要求 输电线路沿线电磁环境监测是否符合国家相关标准限值要求 GB8702-2014中频率50Hz工频电磁场标准限值要求 3 环境保护目标处声环境及电磁环境 环境保护目标处声环境监测是否符合国家相关标准限值要求 GB3096-2008中2类、4a类标准限值要求 环境保护目标处电磁环境监测是否符合国家相关标准限值要求 GB8702-2014中频率50Hz工频电磁场标准限值要求 4 工程污染物产排 工程运行期间产生的主要固体废物、数量；产生的污水的数量、主要污染物 固体废弃物产生的种类、数量、处置方案；污水的种类、主要污染物、产生数量、处置方案 5 工程环保设施建设情况、运行情况 环评文件中提出的化粪池、污水处理设施、事故油坑、事故油池等是否建设，是否正常运行 化粪池、污水处理设施、事故油坑、事故油池、垃圾收集桶等是否设立并正常运行 6 生态恢复调查 是否落实本环评中提出的各项生态保护措施，各项生态保护措施的实施效果。 施工完成后是否对临时占地进行植被恢复。 |

# 9 结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况 清凉110kV输变电工程位于西安市长安区航天基地，拟建清凉110kV变电站站址位于西安市长安区星河运动公园以南约50m，航天基地XX路口西南角，占用土地约0.5807hm2，规划建设用地。本工程主要内容包括：①新建清凉110kV变电站，主变容量： 2×50MVA， 110kV 配电装置本期进线2 回 ，10kV 本期出线24 回，二次系统按智能化变电站设计；②新建电缆线路长2×5.1km，双回接入110kV航天变；③航天110kV变电站新上2回110kV线路扩建间隔，布置在变电站110kV扩建间隔预留位置处。航天110kV变电站现状为空地，未开工建设，项目处于可研阶段。本期间隔扩建工程与航天110kV变电站同时施工。 工程静态总投资7652万元，其中环保投资36.6万元，占静态总投资的0.48%。 9.1.2环境质量现状结论 2018年4月24日，西北电力节能监测中心对变电站的环境质量进行了现状监测， 对监测结果分析可知，本项目所在区域的工频电磁场、噪声等均满足相关标准，区域环境质量现状较好。 9.1.3环境影响分析结论 1、施工期环境影响分析结论 本项目施工期对环境的影响有扬尘、施工废（污）水、施工噪声、施工人员的生活垃圾、建筑垃圾和生态影响。除了施工期厂界噪声有可能出现超标外，其他的环境影响均较小。本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，会随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定控制措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降到最低。 2、运行期环境影响分析结论 本项目运行期对环境的主要影响为工频电磁场和噪声。通过类比分析，变电站厂界处及评价范围内的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的公众曝露工频电场强度控制限值4000V/m、磁感应强度控制限值100μT。通过公式计算，变电站厂界噪声的预测值昼间最大值为50.1dB（A），夜间最大值为46.7dB（A），能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值的要求。本工程变电站站址厂界环境保护目标XX小区（在建）昼间噪声预测值为48.8 dB（A），夜间为42.3 dB（A）；航天第一消防站昼间噪声预测值为50.1 dB（A），夜间为46.7 dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值要求。生活污水、垃圾、废油等处理方式恰当，对周围环境和生态的影响很小。 9.1.4拟采取的环境保护措施 1、施工期环境保护措施 施工期生产废水经临时沉淀池沉淀后回用，生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排。生活垃圾集中收集至垃圾桶，定期清运；建筑垃圾由施工队伍定期清运当地城建、环卫部门指定的垃圾场。采用低噪声设备；对高噪声机械四周进行临时遮挡；合理安排施工时间，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用，高噪声机械施工应避免夜间作业。施工期应避开雨季和大风季节，加强苫盖、洒水；尽量采用商品混凝土，以减少扬尘和废水的产生。加强施工期环境管理和环境监控工作，使施工活动对环境的影响降低到最小程度。 2、运行期环境保护措施 运行期生活污水接入神舟二路支一市政污水管网。生活垃圾集中收集至垃圾桶，定期清运；事故废油由事故油池收集，均由运行单位联系有危废处理资质的单位统一回收处理。主变选用低噪声设备，对基础进行减振、采用围墙隔声等。加强运行管理，保证电磁影响符合国家要求。 9.1.5综合评价结论 本项目符合国家产业政策、地区电网规划和生态功能区划。在采取主体设计和环评提出的各项污染防治措施后，污染物排放可以达到相应的排放标准，对环境的影响基本可控，从环境角度考虑，项目建设可行。 9.2建议 1、制定严格的规章制度，保持设备良好运行，定期维护，尽量减小电磁辐射和噪声对周围环境的影响。 2、变压器废油属于危险固废，建设单位应按照要求交有资质的单位回收处理。 3、建设单位对变电站的环境安全应加强管理，加强电磁环境影响宣传教育工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

神舟二路支一路

施工准备

新建变电站基础建设

变压器等设备安装

扬尘、施工机械燃油废气、施工废水、生活污水、噪声、固废、生态环境

工程竣工

生活污水、噪声、固废

主控楼

生活污水、垃圾

事故废油

工频电磁场、噪声、废蓄电池

110kV电网

10kV电网

110kV配电装置

110kV主变压器

10kV配电装置

运行

电缆隧道砌筑

竖管开挖

顶管施工

地表清理

弃土、弃渣临时占地，造成扬尘，运输施工噪声

运输施工噪声

电磁影响